# Esercitazioni in laboratorio

# Simulazione di circuiti ed analisi con PSPICE

- Analisi circuitale:

- Selezione dei componenti e costruzione del circuito:

seguendo il figlio delle istruzioni, selezionare i componenti e collegarli come in figura 1.

Dati del circuito: Vcc=12V, Rc=1.37K, R1=41.7K, R2=8.15K.

Modello del transistore Q: BF=186, IS=2.5f.

Temperatura nominale: TNOM=26.85 ( Vt=0.0258V.

Nota: Per modificare il modello del transistore seguire le istruzioni indicate nella seconda esercitazione di laboratorio; per modificare la temperatura nominale seguire le indicazioni riportate nel foglio delle istruzioni (Analysis(Setup(Options(Tnom=VALORE).

- Analisi del punto di riposo  del circuito:

Effettuare la simulazione del punto di riposo ed indicare:

il valore di Vbe,

il valore di Ib,

il valore di Vu.

Scrivere le equazioni circuitali corrispondenti e verificare il risultato ottenuto.

- Analisi ai piccoli segnali: avendo ottenuto tutte le informazioni relative al punto di riposo, effettuare l’analisi ai piccoli segnali del circuito, al fine di dimensionare la capacità C in modo che la frequenza di taglio del guadagno di tensione sia minore di 100 Hz.

A tal fine: porre AC=1 nel generatore di tensione Vin; attivare AC Sweep con frequenza finale grande (in modo da avere una analisi completa della risposta) ed osservare il diagramma di Bode del modulo di V(OUT); trovare l’espressione del modulo del guadagno a frequenze molto alte (f ( infinito) e giustificare il valore numerico indicato da Spice; trovare l’espressione della frequenza di taglio e determinare il valore di C per cui tale frequenza è minore di 100 Hz, infine verificare con la simulazione AC che il valore ottenuto verifichi la specifica.

- Sintesi circuitale:

Progettare un amplificatore a due stadi elementari in modo che soddisfi le seguenti specifiche:

resistenza d’ingresso Rin maggiore di 50K, modulo del guadagno di tensione maggiore di 160, potenza massima erogata dal generatore pari a 15mW, con segnale in ingresso pari a 1.4 V e corrente di collettore del secondo stadio pari a 1mA.

- Effettuare la scelta dei due stadi che possono soddisfare tali specifiche

- Disegnare il circuito corrispondente

- Scrivere l’espressione della resistenza d’ingresso

- Scrivere l’espressione del guadagno di tensione totale

- Determinare i valori delle resistenze dei due stadi in modo da soddisfare le specifiche di progetto, applicare tali valori allo schematico del circuito ed effettuare una simulazione di verifica con SPICE: indicare il punto di riposo dei due transistori, il guadagno ottenuto dalla corrispondente analisi ai piccoli segnali e il valore di Rin.

Nel progetto si utilizzi: Vcc=5V, BF=190 e IS=2.5f per tutti i transistori, TNOM=26.85.