Prova di Elettronica  A – 12 luglio 2001

La prova ha durata 3 ore. Sul testo dell’esame vanno riportati solo i risultati richiesti. Il procedimento seguito per ogni domanda va riportato sui fogli protocollo.

1

Nome:				Cognome:				Matr.:

## PARTE A

# Esercizio 1

Vcc = 10 V

R = 1 k(

C = 1 pF

V( = 0.7 V

Analizzare il circuito utilizzando il modello a soglia per i diodi.

1.1)  Determinare il valore di Vu per V1 = V2 = 0V :	Vu =

1.2)  Descrivere la funzione logica realizzata con V1 e V2 compresi tra 0 e Vcc:

1.3) Con  V2 = 0V, si supponga V1 = Vcc per t ( 0 e V1 = 0 per t > 0. Determinare la durata del transitorio corrispondente alla variazione di Vu pari al 90% della sua variazione totale:  t =

1.4) Dovendo analizzare il transitorio del circuito utilizzando SPICE, indicare quali tipi di generatori di tensione devono essere utilizzati per Vcc, V1 e V2, il tipo di analisi da attivare nel setup di simulazione, i valori di Print Step e di Final Time per verificare il risultato del punto 1.3)

Nome:				Cognome:				Matr.:

# Esercizio 2

C = 100 pF

Vcc = 10 V

I 2 = 2 mA

(F = 100

Vt  = 25 mV

Is = 10-16 A

Esprimere i valori numerici con tre cifre significative (es. 0.0026745 = 2.67m).

  - Calcolare I1 in modo che a riposo a Vi0 = 2.5V corrisponda Vu0 = 1V:

I1 =

  - Se si applica in ingresso Vi = Vi0 + Vi1 cos(2(f0t) con Vi1 piccolo a piacere risulta

Vu = Vu0+ 1/      Vi1 cos(2(f0t + (): calcolare il valore della frequenza f0 e della fase (

f0 =

( =

Nome:				Cognome:				Matr.:

# Esercizio 3

OPAMP ideale

|Vum| = 10 V

R = 1 k(

C = 1 nF

  - Determinare i punti di riposo.

  - Analizzare la stabilità del circuito: scrivere l’equazione caratteristica, indicare per quali valori di R1 il circuito è stabile e motivare la risposta.

Nome:			Cognome:				Matr.:

## PARTE B

- Ricavare l’espressione della resistenza d’ingresso ai piccoli segnali Ri di uno stadio ad emettitore comune a doppio carico con il modello a 2 parametri. Disegnare il circuito per grandi e piccoli segnali.

- Un doppio bipolo amplificatore lineare ha resistenza d’ingresso Ri = 1 k( indipendente dal carico, resistenza d’uscita Ru = 100 (, guadagno di tensione a carico aperto pari a 10. Sapendo che il carico è costituito da una capacità C pari a 1 nF e che la porta d’ingresso è chiusa su un generatore di tensione non ideale Vg con una resistenza serie Rg di 1k(, determinare l’espressione del guadagno di tensione totale Vu/Vg e tracciarne i diagrammi di Bode indicando chiaramente le espressioni degli asintoti e degli eventuali poli e zeri.