Prova di Elettronica  A – 31 marzo 2001

La prova ha durata 3 ore. Sul testo dell’esame vanno riportati solo i risultati richiesti. Il procedimento seguito per ogni domanda va riportato sui fogli protocollo.

Nome:				Cognome:				Matr.:

## PARTE A

# Esercizio 1

Vcc = 10 V

R = 100 k(

C = 1 nF

V( = 0.7 V

Utilizzando il modello a soglia per il diodo D, calcolare:

1.1)  Vu per Vi = 0V:	                                  				Vu =

1.2)  Vu per                 :

Vu (t) =

Nome:				Cognome:				Matr.:

# Esercizio 2

L = 0.1 (H

R = 10 k(

C = 1 nF

Vcc = 10 V

A0 = 100

(0 = 100

Vt  = 25 mV

Is = 10-14 A

2.1)      Quanto vale Vu0? 						Vu0 =

  - Scrivere l’espressione del guadagno di tensione ai piccoli segnali vu/vi = Av(j():

Av(j() =

2.3)	Trovare il valore di pulsazione per cui il guadagno è reale:   ( =

2.4)	Sapendo che |Av(j()| = A0, calcolare IC02:			 IC0 2=

  - Quale valore di Vi0 si deve applicare per

ottenere tale punto di riposo?				 	Vi0 =

Nome:				Cognome:				Matr.:

# Esercizio 3

OPAMP ideale

|Vum| = 10 V

R1 = 1 k(

R2 = 2 k(

R3 = 3 k(

C = 1 nF

  - Disegnare la caratteristica statica Vu(Vi):

  - Ricavare l’espressione del guadagno vu/vi nel punto di riposo con Vi0 = 0:

vu/vi =

  - Disegnare i diagrammi di Bode (modulo e fase) del guadagno calcolato nel punto precedente:

Nome:			Cognome:				Matr.:

## PARTE B

- Si consideri l’OPAMP ideale: determinare i punti di riposo e la loro stabilità

- Ricavare l’espressione della resistenza d’uscita ai piccoli segnali Ru di uno stadio ad emettitore comune con il modello a 3 parametri. Disegnare il circuito per grandi e piccoli segnali, indicando chiaramente la tensione Vu e la corrente Iu.

- Indicare la procedura da utilizzarsi con SPICE per calcolare la Ru dello stadio ad emettitore comune del punto precedente.